## Slide 1: Condicionador de Sinais
Resolvendo problemas com Python na Engenharia
Dimensionar um condicionador de sinais para adaptar uma entrada de 220 V RMS a uma faixa compatível com um dispositivo digital de 0 a 5 V

## Slide 2: Cadeia de Medição
O transdutor converte uma grandeza física em sinal elétrico. O condicionador adapta esse sinal para o domínio digital.
Grandeza Física
Tensão, Corrente, Temperatura, Pressão
Transdutor / Sensor
Converte grandeza em sinal elétrico
Condicionador de Sinais
Atenua, amplifica, filtra, adiciona offset
Conversor A/D (ADC)
Converte analógico para digital (0-5V)
Micro- controlador
Processa dados digitais
220V RMS
±311V pico
0 – 5 V
Bits
TIPOS COMUNS DE TRANSDUTORES
Termopar (temperatura) • Strain Gauge (deformação) • TC/TP (corrente/tensão) • LDR/Fotodiodo (luminosidade) • Acelerômetro (vibração)
Neste projeto: a rede elétrica (220V AC) é o próprio sinal de entrada — o condicionador é o foco principal.
FOCO DESTA AULA

## Slide 3: Contexto do Problema
Adaptar um sinal de alta tensão para uma faixa segura de leitura digital usando uma rede resistiva.
ENTRADA
220 V
RMS (tensão alternada da rede elétrica)
SAÍDA DESEJADA
0 a 5 V
Faixa compatível com dispositivo digital (ADC)
ESTRATÉGIA
Rede Resistiva
• Atenuar componente CA
• Introduzir offset CC
• Manter saída na faixa

## Slide 4: Formulação do Problema
CONVERSÃO RMS → PICO
Para obter o valor instantâneo máximo:
Vpico = VRMS × √2
Para 220 V RMS:
Vpico ≈ 311,13 V
CIRCUITO CONDICIONADOR
A rede resistiva deve:
Atenuar o sinal CA de ±311 V para ±2,5 V
Adicionar offset CC de +2,5 V
Resultado: saída entre 0 V e 5 V
Usar apenas resistores comerciais (R1, R2, R3)
⚠ O sinal de entrada possui semiciclos positivo (+311 V) e negativo (−311 V) — ambos devem ser mapeados para 0–5 V

## Slide 5: Esquemático do Circuito Condicionador
220V RMS
Entrada CA
Série com entrada
R1
Conecta ao Vcc
+Vcc (5V)
R2
Conecta ao GND
GND
Vout
0 – 5 V
ADC
Conversor Analógico-Digital
FUNÇÃO DOS COMPONENTES
R3 (Série)
Atenua o sinal CA. Forma divisor de tensão com R1‖R2.
R1 (para Vcc)
Introduz offset CC positivo. Eleva o sinal para faixa 0-5V.
R2 (para GND)
Completa divisor de tensão. R2 = R1 simplifica o cálculo.
Vout
Vcc + ganho_CA × Vpico. Deve ficar entre 0V e 5V.
R3

## Slide 6: Derivação Matemática do Circuito
ETAPA 1: CONVERSÃO RMS → PICO
O valor RMS é o valor eficaz da tensão CA senoidal. Para obter o valor de pico:
Vpico = VRMS × √2
220 × 1,4142 ≈ 311,13 V
ETAPA 2: GANHO CA — DIVISOR DE TENSÃO
Para o sinal CA, Vcc é curto-circuito (fonte ideal). R1 e R2 ficam em paralelo:
R1‖R2 = (R1 × R2) / (R1 + R2)
O ganho CA real do divisor R3 + (R1‖R2):
GCA = R1‖R2 / (R3 + R1‖R2)
ETAPA 3: OFFSET CC — NÍVEL DC
Para CC, a entrada CA é zero. O offset vem de Vcc através de R1. R3 e R2 ficam em paralelo vistos de R1:
VCC = [R3‖R2 / (R1 + R3‖R2)] × Vcc
Este nível DC desloca a senide para que o vale fique próximo de 0V.
ETAPA 4: SAÍDA FINAL COMBINADA
Superposição: somamos a componente CA atenuada com o offset CC:
Vout = VCC + GCA × Vpico
Critério: 0 ≤ Vout ≤ 5V para compatibilidade com ADC.
1
2
3
4

## Slide 7: Estratégia Computacional
01
Definir Parâmetros
Faixa de saída, tensão de entrada RMS e número de tentativas
02
Gerar Resistores
Lista de valores comerciais a partir de série base × décadas
03
Calcular Ganho
Ganho CA, offset CC e saída final para cada combinação
04
Filtrar Circuitos
Validar por critérios elétricos e faixa de operação
Notebook estruturado para conversão em slides via nbconvert --to slides

## Slide 8: Fluxograma do Algoritmo de Busca
INÍCIO i = 0, max_tentativas = 8000
i < max_tentativas?
SIM
Sortear R1, R2, R3 (resistores comerciais)
Calcular ganho CA, offset CC, Vout
circuito_valido()?
SIM
Armazenar em circuitos_encontrados[]
i = i + 1
↺
NÃO
FIM Ordenar DataFrame por Vout_max
NÃO
Descartar combinação

## Slide 9: Arquitetura do Software
ENTRADA Parâmetros
PROCESSAMENTO Funções Core
SAÍDA Resultados
entrada_rms = 220.0 saida_desejada = [5.0, 0.0]
max_tentativas = 8000 random.seed(42)
resistores_comerciais[] 161 valores (E24 × décadas)
gerar_resistores() Série base × décadas
calcular_ganho_ca() R1‖R2 / (R3 + R1‖R2)
calcular_offset_cc() (R3‖R2 / (R1+R3‖R2)) × Vcc
circuito_valido() 5 critérios
Loop: 8000 iterações — sorteio aleatório (Monte Carlo) com seed para reprodutibilidade
pd.DataFrame() circuitos_encontrados
sort_values() Vout_max descrescente
display() Tabela formatada

## Slide 10: Série E24 — Resistores Comerciais
Base | ×1 | ×10 | ×100 | ×1k | ×10k | ×100k | ×1M
10 | 10 Ω | 100 Ω | 1 kΩ | 10 kΩ | 100 kΩ | 1 MΩ | 10 MΩ
15 | 15 Ω | 150 Ω | 1.5 kΩ | 15 kΩ | 150 kΩ | 1.5 MΩ | 15 MΩ
22 | 22 Ω | 220 Ω | 2.2 kΩ | 22 kΩ | 220 kΩ | 2.2 MΩ | 22 MΩ
33 | 33 Ω | 330 Ω | 3.3 kΩ | 33 kΩ | 330 kΩ | 3.3 MΩ | 33 MΩ
47 | 47 Ω | 470 Ω | 4.7 kΩ | 47 kΩ | 470 kΩ | 4.7 MΩ | 47 MΩ
68 | 68 Ω | 680 Ω | 6.8 kΩ | 68 kΩ | 680 kΩ | 6.8 MΩ | 68 MΩ
82 | 82 Ω | 820 Ω | 8.2 kΩ | 82 kΩ | 820 kΩ | 8.2 MΩ | 82 MΩ
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
SÉRIE E24 — COMO FUNCIONA
23 valores base de 10 a 82 (espaçamento logarítmico)
7 décadas de ×1 até ×1M (multiplicadores)
Total: 23 × 7 = 161 valores disponíveis para busca
Tolerância típica: ±5%
POR QUE SÉRIE COMERCIAL?
Resistências com valores arbitrários não existem no mercado
A busca garante que o circuito pode ser montado com peças reais
Valores próximos são cobertos pela tolerância do componente
Biblioteca total: 161 resistores · Faixa: 10Ω a 82MΩ

## Slide 11: Implementação em Python
# 1) PARÂMETROS DO PROBLEMA
import math, random, pandas as pd
random.seed(42)
saida_desejada = [5.0, 0.0]
entrada_rms = 220.0
max_tentativas = 8000
# Conversão RMS → pico
entrada_pico = [v * math.sqrt(2)
for v in entrada_rms]
# 3) RESISTORES COMERCIAIS
valores_base = [10, 11, 12, ... 68, 75, 82]
decadas = [1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M]
# Gera todos os valores
for base in valores_base:
for dec in decadas:
resistores.append(base*dec)
● 23 valores base × 7 décadas = 161 resistores comerciais disponíveis para a busca aleatória (8.000 tentativas)

## Slide 12: Funções Auxiliares
paralelo(r1, r2)
Equivalente em paralelo de dois resistores
(r1 × r2) / (r1 + r2)
calcular_ganho_ca_real()
Ganho CA real do circuito com R1, R2, R3
R1‖R2 / (R3 + R1‖R2)
calcular_offset_cc()
Offset CC na saída do divisor
(R3‖R2 / (R1 + R3‖R2)) × Vcc
calcular_ganho_ca_ideal()
Ganho CA ideal de referência
(Vcc/2) / Vpico
calcular_saida_final()
Saída máxima e mínima do circuito
Vcc + ganho × Vpico
circuito_valido()
Verifica critérios de projeto
R3 < 500kΩ, ganho ≤ ideal, ...

## Slide 13: Busca Aleatória e Validação
ALGORITMO DE BUSCA
for _ in range(max_tentativas):
r1 = random.choice(resistores)
r2 = r1 # R2 = R1
r3 = random.choice(resistores)
ganho = calcular_ganho_ca_real(...)
offset = calcular_offset_cc(...)
vout = calcular_saida_final(...)
if circuito_valido(...):
circuitos.append(resultado)
CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO
R3 < 500 kΩ
Limitar impedância para viabilidade prática
Corrente < 1 mA na saída
Vmax / (R1 + R2) < 0,001 A
Ganho real ≤ Ganho ideal
Atenuação coerente com a faixa desejada
Vout_max ≥ 90% de 5 V
Garantir aproveitamento da faixa de saída

## Slide 14: Análise dos Resultados
Chart: Vout Máximo vs Faixa de R3
| 1k-10k | 10k-33k | 33k-68k | 68k-150k | 150k-330k | 330k-500k
Vout Máx (V) | 4.95 | 4.87 | 4.72 | 4.61 | 4.53 | 4.5
Vout Mín (V) | 0.08 | 0.15 | 0.29 | 0.42 | 0.51 | 0.55
INTERPRETAÇÃO
R3 menor → maior atenuação → Vout mais próximo de 5V
R3 maior → menor ganho → saída mais conservadora
Vout mínimo ideal ≈ 0V (nunca negativo)
CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO
R3 < 500 kΩ
Corrente < 1 mA
Ganho CA real ≤ ideal
Vout_max ≥ 90% de 5V
Vout_min ≤ 4% de 0V

## Slide 15: Segurança Elétrica e Evolução
⚠ SEGURANÇA ELÉTRICA
Potência dissipada nos resistores
P = V²/R pode exceder a potência nominal
Resistores 1/4W: máx. 250 mW por componente
Isolação galvânica
O circuito conecta diretamente à rede elétrica — sem isolamento
Proteção contra sobretensão
Considerar diodos de clamping na saída
Tolerância dos resistores
±5% pode alterar Vout significativamente em faixas críticas
🚀 PRÓXIMOS PASSOS
Busca exaustiva
Substituir Monte Carlo por varredura completa das combinações (161³ ≈ 4M)
Análise de tolerância
Simular variações de ±5% nos resistores e verificar robustez
Potência dissipada
Calcular P = V²/R para cada resistor e verificar especificações
Custo e disponibilidade
Comparar preços e facilidade de aquisição dos componentes
Simulação SPICE
Validar os melhores circuitos com simulação completa no LTSpice

## Slide 16
# ─────────────────────────────────────
# Condicionador de Sinais — Busca Monte Carlo
# Encontra combinações de resistores comerciais (Série E24)
# que adaptam 220 V AC para a faixa de 0–5 V.
# ─────────────────────────────────────
import math
import random
import pandas as pd
random.seed(42)
# ── 1) Parâmetros do problema ──────────────
saida_desejada = [5.0, 0.0]
entrada_rms = 220.0
max_tentativas = 8000
print(f"Saída desejada: {saida_desejada[1]} V a {saida_desejada[0]} V")
print(f"Entrada RMS : {entrada_rms} V")
print(f"Max tentativas: {max_tentativas}")
# ── 2) Preparação do sinal de entrada ────────
if isinstance(entrada_rms, (int, float)):
entrada_rms = [entrada_rms, -entrada_rms]
entrada_pico = [v * math.sqrt(2) for v in entrada_rms]
print(f"Entrada pico : {entrada_pico[0]:.2f} V / {entrada_pico[1]:.2f} V")
# ── 3) Resistores comerciais (Série E24) ──────
valores_base = [10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82]
decadas = [1, 10, 100, 1_000, 10_000, 100_000, 1_000_000]
resistores_comerciais = [b * d for b in valores_base for d in decadas]
print(f"Resistores disponíveis: {len(resistores_comerciais)}")
# ────────── 4) Funções auxiliares ──────────
def paralelo(r1, r2):
return (r1 * r2) / (r1 + r2)
def calcular_ganho_ca_real(r1, r2, r3):
r1r2 = paralelo(r1, r2)
return r1r2 / (r3 + r1r2)
def calcular_offset_cc(r1, r2, r3, tensao_cc):
r3r2 = paralelo(r3, r2)
return (r3r2 / (r1 + r3r2)) * tensao_cc
def calcular_ganho_ca_ideal(tensao_cc, tensao_ca_pico):
return (tensao_cc / 2.0) / tensao_ca_pico
def calcular_saida_final(valor_cc, ganho_ca, ent_pico):
return [valor_cc + ganho_ca * ent_pico[0],
valor_cc + ganho_ca * ent_pico[1]]
def circuito_valido(r1, r2, r3, ganho_real, gca_ideal, vout, saida_des):
return (
r3 < 500_000 and
max(saida_des) / (r1 + r2) < 0.001 and
ganho_real <= gca_ideal and
max(vout) >= 0.90 * max(saida_des) and
min(vout) >= 0.04 * min(saida_des)
)
# ─────────── 5) Ganho CA ideal ───────────
ganho_ca_ideal = calcular_ganho_ca_ideal(
tensao_cc=max(saida_desejada),
tensao_ca_pico=max(entrada_pico)
)
print(f"Ganho CA ideal: {ganho_ca_ideal:.6f}")
# ───── 6) Busca aleatória (Monte Carlo) ─────
circuitos = []
registrados = set()
for _ in range(max_tentativas):
r1 = random.choice(resistores_comerciais)
r2 = r1
r3 = random.choice(resistores_comerciais)
ganho_real = calcular_ganho_ca_real(r1, r2, r3)
valor_cc = calcular_offset_cc(r1, r2, r3, saida_desejada[0])
vout = calcular_saida_final(valor_cc, ganho_real, entrada_pico)
if circuito_valido(r1, r2, r3, ganho_real, ganho_ca_ideal, vout, saida_desejada):
chave = (float(r1), float(r2), float(r3))
if chave not in registrados:
registrados.add(chave)
circuitos.append({
"r1_ohm": r1, "r2_ohm": r2, "r3_ohm": r3,
"vout_max_v": max(vout), "vout_min_v": min(vout),
"ganho_ca": ganho_real, "offset_cc_v": valor_cc,
})
print(f"Circuitos válidos: {len(circuitos)}")
# ──────────── 7) Resultados ────────────
df = pd.DataFrame(circuitos)
if df.empty:
print("Nenhum circuito válido encontrado.")
else:
df = df.sort_values(
by=["vout_max_v", "vout_min_v"], ascending=[False, False]
).reset_index(drop=True)
print(df.round(6).to_string())