## Slide 1: Condicionadores de Sinais
Exercícios
conceitos e cálculos

## Slide 2
{
"v": 3,
"slot": 1,
"page": 0,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Na década de 1950, a automação industrial passou a exigir medições de precisão para variáveis como temperatura e pressão. Sensores dessas grandezas geram sinais elétricos que precisam ser condicionados para serem processados. Qual a principal função de um amplificador operacional no condicionamento de sinais?</p>",
"input": "q_slide:1_answer",
"seq": "seq-1",
"answer_html": "<p>Elevar o nível de sinal para que seja processado por sistemas digitais.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Eliminar ruídos de alta frequência em sensores industriais.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Reduzir a amplitude do sinal para evitar saturação.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Elevar o nível de sinal para que seja processado por sistemas digitais.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Armazenar energia do sensor para medições posteriores.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Garantir que o sensor opere com alta impedância de entrada.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) Elevar o nível de sinal para que seja processado por sistemas digitais.

## Slide 3
Q1
Função do Amplificador Operacional
Eleva o nível do sinal para que possa ser processado digitalmente
SENSOR
mV (baixo)
Temperatura, pressão
AMP. OP.
Ganho ×
Amplifica o sinal
SAÍDA
V (compatível)
Nível adequado
ADC / MCU
Digital
Processa o dado
Amplitude do sinal
Antes (sensor)
Depois (AmpOp)
Por que não as outras?
(a) Ruído é função de filtros, não do AmpOp
(b) Reduzir amplitude vai contra o objetivo
(d) AmpOp não armazena energia
(e) Alta Z é característica, não a função
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Elevar o nível de sinal para que seja processado por sistemas digitais

## Slide 4
{
"v": 3,
"slot": 2,
"page": 1,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Os sensores resistivos, como extensômetros, apresentam uma relação não linear entre a grandeza medida e a resistência gerada, o que dificulta a leitura direta do sinal. Como a linearização é geralmente realizada em circuitos de condicionamento de sinais?</p>",
"input": "q_slide:2_answer",
"seq": "seq-2",
"answer_html": "<p>Utilizando circuitos de ponte, como a ponte de Wheatstone.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Usando filtros passa-baixa para remover componentes não lineares.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Aplicando amplificação diferencial com resistores de realimentação ajustáveis.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Utilizando circuitos de ponte, como a ponte de Wheatstone.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Substituindo o sensor resistivo por sensores capacitivos lineares.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Eliminando a não linearidade com amplificadores inversores.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) Utilizando circuitos de ponte, como a ponte de Wheatstone.

## Slide 5
Q2
Ponte de Wheatstone
Linearizando sensores resistivos (extensômetros, PT100)
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Utilizando circuitos de ponte, como a ponte de Wheatstone
R₁
R₂
R₃
Rₓ
sensor
Vin
GND
Vout
Equação de equilíbrio
R₁ / R₂ = R₃ / Rₓ
Como funciona
Quando Rₓ varia, a ponte desequilibra
Vout torna-se proporcional a ΔR
Pequenas variações são detectáveis com precisão

## Slide 6
{
"v": 3,
"slot": 3,
"page": 2,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Sinais de sensores em áreas urbanas são frequentemente contaminados por interferências eletromagnéticas de linhas de energia e dispositivos eletrônicos. Qual tipo de circuito de condicionamento de sinal é mais eficaz para reduzir essas interferências?</p>",
"input": "q_slide:3_answer",
"seq": "seq-3",
"answer_html": "<p>Um filtro passa-baixa para eliminar ruídos de alta frequência.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Um divisor de tensão simples com resistores de alta precisão.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Um filtro passa-alta para remover sinais de baixa frequência.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Um filtro passa-baixa para eliminar ruídos de alta frequência.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Um amplificador com ganho constante para reforçar o sinal desejado.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Um oscilador de relaxação para estabilizar o sinal.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) Um filtro passa-baixa para eliminar ruídos de alta frequência.

## Slide 7
Q3
Filtro Passa-Baixa
Bloqueia ruído de alta frequência, deixa passar o sinal útil
Resposta em frequência
|H|
f
fc
passa
atenua (ruído)
Circuito RC passa-baixa
R
Vout
C
⊥
Vin
fc = 1 / (2π·R·C)
Ruído da rede (60 Hz, EMI) é eliminado
Sinal do sensor (baixa f) preservado
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Um filtro passa-baixa para eliminar ruídos de alta frequência

## Slide 8
{
"v": 3,
"slot": 4,
"page": 3,
"type": "multichoice",
"html": "<p>A temperatura é uma variável que afeta diretamente extensômetros utilizados em medições estruturais. Para compensar variações térmicas, utilizam-se circuitos de ponte específicos. Como uma ponte de Wheatstone pode ser configurada para compensar os efeitos da temperatura em extensômetros?</p>",
"input": "q_slide:4_answer",
"seq": "seq-4",
"answer_html": "<p>Usando sensores idênticos em lados opostos da ponte, sujeitos às mesmas condições térmicas.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Usando sensores idênticos em lados opostos da ponte, sujeitos às mesmas condições térmicas.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Substituindo um dos braços da ponte por um capacitor variável.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Utilizando resistores com coeficientes de temperatura opostos.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Aplicando tensão alternada em vez de tensão contínua na ponte.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Ajustando manualmente a resistência da ponte durante as medições.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA a) Usando sensores idênticos em lados opostos da ponte, sujeitos às mesmas condições térmicas.

## Slide 9
Q4
Compensação Térmica
Sensores idênticos em lados opostos cancelam a influência da temperatura
R₁
Dummy
(temperatura)
R₃
Ativo
(deformação)
Vin
GND
Vout
Como cancela?
Mudança de temperatura ΔT
Ativo:
ΔR (deformação) + ΔR (T)
Dummy:
ΔR (T) apenas
Vout ∝ ΔR (deformação)
→ termos térmicos se cancelam
→ leitura depende só da deformação
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA A
Sensores idênticos em lados opostos da ponte, sujeitos às mesmas condições térmicas

## Slide 10
{
"v": 3,
"slot": 5,
"page": 4,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Equipamentos médicos, como monitores de pressão arterial, utilizam sensores piezoelétricos que geram sinais diferenciais pequenos. Por que amplificadores de instrumentação são a melhor escolha para esses sistemas?</p>",
"input": "q_slide:5_answer",
"seq": "seq-5",
"answer_html": "<p>Eles rejeitam ruídos de modo comum e amplificam sinais diferenciais com alta precisão.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Eles rejeitam ruídos de modo comum e amplificam sinais diferenciais com alta precisão.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Garantem que a saída do sensor seja linear, independentemente da amplitude do sinal.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Convertem sinais analógicos em digitais com maior fidelidade.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Operam com maior eficiência energética em comparação a amplificadores simples.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Eliminam a necessidade de sensores adicionais no circuito.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA a) Eles rejeitam ruídos de modo comum e amplificam sinais diferenciais com alta precisão.

## Slide 11
Q5
Amplificador de Instrumentação
Rejeição de modo comum (CMRR) com alta precisão
Entradas diferenciais
V+
sinal + ruído
(modo comum)
V−
ref + ruído
(modo comum)
Amp.
Instr.
G = 1 + 2R₁/Rg
Vout
= G·(V+ − V−)
sinal puro
Por que é a melhor escolha
Rejeita ruído comum a ambas entradas
Alta impedância de entrada
Ganho ajustável com 1 só resistor (Rg)
Ideal para sinais pequenos (biomédica)
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA A
Rejeitam ruídos de modo comum e amplificam sinais diferenciais com alta precisão

## Slide 12
{
"v": 3,
"slot": 6,
"page": 5,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Sensores passivos muitas vezes alteram sua impedância em função da grandeza medida. Essa variação pode ser usada para modificar a frequência de osciladores. Qual a vantagem de usar a frequência como parâmetro de saída do sinal?</p>",
"input": "q_slide:6_answer",
"seq": "seq-6",
"answer_html": "<p>Facilita a transmissão de sinais em longas distâncias.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Permite maior linearidade em sinais analógicos.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Facilita a transmissão de sinais em longas distâncias.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Reduz a interferência de sinais externos no sinal medido.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Aumenta a sensibilidade do sensor a pequenas variações.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Elimina a necessidade de filtragem no sinal processado.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA b) Facilita a transmissão de sinais em longas distâncias.

## Slide 13
Q6
Sinal como Frequência
Por que codificar grandezas em f facilita transmissão a distância
Codificando em TENSÃO
→ amplitude varia com a grandeza
t
na fonte
no receptor (degradado)
⚠ amplitude sensível ao ruído e perdas
Codificando em FREQUÊNCIA
→ a contagem de pulsos importa, não amplitude
t
na fonte
no receptor (íntegro)
✓ amplitude pode atenuar, f permanece
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA B
Facilita a transmissão de sinais em longas distâncias

## Slide 14
{
"v": 3,
"slot": 7,
"page": 6,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Divisores de tensão são frequentemente usados para converter a resistência de um sensor em uma tensão de saída. Qual é a principal limitação de divisores de tensão em comparação às pontes de Wheatstone?</p>",
"input": "q_slide:7_answer",
"seq": "seq-7",
"answer_html": "<p>Não possuem a capacidade de compensar grandezas de influência.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Não possuem a capacidade de compensar grandezas de influência.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Exigem uma fonte de tensão alternada para operar corretamente.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>São mais complexos para implementar e ajustar em campo.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Requerem sensores capacitivos para operação estável.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Apresentam maior custo devido ao número de componentes.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA a) Não possuem a capacidade de compensar grandezas de influência.

## Slide 15
Q7
Divisor de Tensão vs Ponte de Wheatstone
Por que o divisor não compensa grandezas de influência
DIVISOR DE TENSÃO
Vin
R₁
Vout
R₂
❌ Sem referência simétrica
❌ Temperatura → erro direto em Vout
❌ Sensível a oscilações de Vin
PONTE DE WHEATSTONE
Vout = ΔR só
✓ Mede ΔR (diferencial)
✓ Compensa temperatura
✓ Imune a Vin (Variação)
✓ Alta sensibilidade
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA A
Não possuem a capacidade de compensar grandezas de influência

## Slide 16: 1º Caso: 1 Elemento Ativo
Quarto de Ponte (1 ativo):
Comp. térmica: NÃO
Sensibilidade: BAIXA
Linearidade: BAIXA
Simplicidade: ALTA
Detector (Galv.)
Vₐ (+)
Vb (+)

## Slide 17: 2º Caso : 2 Elementos Ativos
Quarto de Ponte (1 ativo):
Comp. térmica: NÃO
Sensibilidade: MÉDIA
Linearidade: BAIXA
Simplicidade: MÉDIA
Detector (Galv.)
Vₐ (+)
Vb (+)

## Slide 18: 3º Caso : 1 Ativos + 1 Compensação (Compensando a grandeza de influência)
Quarto de Ponte (1 ativo):
Comp. térmica: MÉDIA
Sensibilidade: BAIXA
Linearidade: BAIXA
Simplicidade: MÉDIA
Detector (Galv.)
Vₐ (+)
Vb (+)

## Slide 19: 4º Caso : 2 Ativos + 2 Compensação (Compensando a grandeza de influência)
Quarto de Ponte (1 ativo):
Comp. térmica: ALTA
Sensibilidade: MÉDIA
Linearidade: MÉDIA
Simplicidade: ALTA
Detector (Galv.)
Vₐ (+)
Vb (+)

## Slide 20: 5º Caso : 2 Ativos + 2 Compensação (Compensando a grandeza de influência)
Quarto de Ponte (1 ativo):
Comp. térmica: ALTA
Sensibilidade: ALTA
Linearidade: ALTA
Simplicidade: ALTÍSSIMA
Detector (Galv.)
Vₐ (+)
Vb (+)

## Slide 21: Configurações: 1, 2 e 4 Elementos Ativos
Quarto de Ponte (1 ativo):
Vout ≈ Vs×ΔR/4R | Sensib. = 1× | Comp. térmica: NÃO
Meia Ponte (2 ativos):
Vout ≈ Vs×ΔR/2R | Sensib. = 2× | Comp. térmica: SIM
Ponte Completa (4 ativos):
Vout ≈ Vs×ΔR/R | Sensib. = 4× | Comp. térmica: SIM + linearização
Mais elementos ativos = mais sensibilidade + melhor compensação

## Slide 22
{
"v": 3,
"slot": 8,
"page": 7,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Osciladores sinusoidais, como Colpitts e Hartley, são usados em circuitos de condicionamento para sensores capacitivos. Por que esses osciladores são amplamente empregados em sensores passivos?</p>",
"input": "q_slide:8_answer",
"seq": "seq-8",
"answer_html": "<p>Fornecem uma relação linear entre a variação de impedância e a frequência de saída.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Eles aumentam a amplitude do sinal proporcionalmente à variação de capacitância.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Fornecem uma relação linear entre a variação de impedância e a frequência de saída.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Operam com maior precisão em ambientes de alta interferência.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Permitem medição de grandezas mecânicas sem contato direto com o sensor.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Reduzem o custo de implementação em sistemas industriais.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA b) Fornecem uma relação linear entre a variação de impedância e a frequência de saída.

## Slide 23
Q8
Osciladores LC com Sensores Capacitivos | Parte 1 de 2
Princípio de funcionamento — o circuito ressonante L-C
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA B
Fornecem uma relação linear entre a variação de impedância e a frequência de saída
Circuito tanque LC
Como funciona
f = 1 / (2π·√(L·C))
1
Grandeza física altera o sensor
(pressão, umidade, posição → ΔC)
2
Mudança de C altera ressonância
(L fixo, ΔC → Δf na fórmula acima)
3
Saída é frequência (sinal digital)
(fácil de transmitir e processar)

## Slide 24
Q8
Osciladores LC | Parte 2 de 2
Linearidade local e topologias clássicas (Colpitts e Hartley)
Por que f ↔ ΔC é linear localmente
f
C
Zona linear
(pequenas ΔC)
Para pequenas variações de C, f(C) é aproximadamente reta
Topologias clássicas
Colpitts
Divide o capacitor em dois (C₁ + C₂)
f = 1 / (2π·√(L · C₁C₂/(C₁+C₂)))
Mais estável em alta frequência
Hartley
Divide o indutor em dois (L₁ + L₂)
f = 1 / (2π·√((L₁+L₂) · C))
Simples e ajustável via C
✓ Aplicação prática
Capacitor torna-se o elemento sensor:
ΔC → Δf, transmitida como sinal digital.
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA B
Relação linear entre variação de impedância e frequência de saída

## Slide 25
{
"v": 3,
"slot": 9,
"page": 8,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Sensores em aplicações científicas frequentemente geram sinais de amplitude extremamente baixa. Para processar esses sinais, pré-amplificadores são necessários. O que é essencial para um pré-amplificador usado em sensores de baixo sinal?</p>",
"input": "q_slide:9_answer",
"seq": "seq-9",
"answer_html": "<p>Alta impedância de entrada para preservar as características do sensor.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>Alta largura de banda para amplificar sinais de alta frequência.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>Baixa impedância de entrada para evitar sobrecarga do sensor.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>Alta impedância de entrada para preservar as características do sensor.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>Amplificação proporcional ao ganho do sensor passivo.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>Operação exclusiva com sinais digitais.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) Alta impedância de entrada para preservar as características do sensor.

## Slide 26
Q9
Pré-amplificador › Alta Impedância de Entrada
Não 'rouba corrente' do sensor → preserva o sinal original
Z entrada BAIXA
Vs
Rs
alto
Z in
BAIXA
V_med ≪ Vs
Divisão indesejada:
V_med = Vs · Zin / (Rs + Zin)
Se Zin ~ Rs → perde-se metade do sinal
Z entrada ALTA
Vs
Rs
alto
Z in
ALTA
V_med ≈ Vs
Sem divisão significativa:
Zin ≫ Rs → V_med ≈ Vs
Sinal preservado para amplificação
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Alta impedância de entrada para preservar as características do sensor

## Slide 27: Cadeia Completa de Aquisição de Dados
Sensor
Transdutor
Ponte/ Divisor
Conversão R→V
Amp. Instr.
Ganho + CMRR
Filtro
Anti-aliasing
ADC
Digitalização
MCU
Processamento
CONDICIONAMENTO DE SINAIS
Temperatura
Frequência
Impedância
▲ Grandezas de Influência que distorcem a medição

## Slide 28: Erro de Carga vs. Razão de Impedâncias
50%
1:1
R_carga/R_fonte
9.1%
10:1
R_carga/R_fonte
1%
100:1
R_carga/R_fonte
0.1%
1k:1
R_carga/R_fonte
0.01%
10k:1
R_carga/R_fonte
Regra prática: Rcarga ≥ 100 × Rfonte para erro < 1%

## Slide 29
{
"v": 3,
"slot": 10,
"page": 9,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Considere um divisor de tensão com R₁ = 2 kΩ e um sensor R₂ com resistência variando de 1 kΩ a 4 kΩ. A tensão de entrada é Vin = 10 V. Qual é a tensão de saída Vout quando R₂ = 2 kΩ?</p>",
"input": "q_slide:10_answer",
"seq": "seq-10",
"answer_html": "<p>5,00 V.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>4,00 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>5,00 V.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "c",
"h": "<p>6,00 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>7,50 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>8,00 V.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA b) 5,00 V.

## Slide 30
Q10
Cálculo › Divisor de Tensão
Vin = 10 V, R₁ = 2 kΩ, R₂ = 2 kΩ
Circuito
Vin
10 V
R₁ = 2k
Vout
= ?
R₂ = 2k
Solução
1
Vout = Vin · R₂ / (R₁ + R₂)
2
Vout = 10 · 2000 / (2000 + 2000)
3
Vout = 20000 / 4000 = 5,00 V
Vout = 5,00 V
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA B
Vout = 5,00 V

## Slide 31
{
"v": 3,
"slot": 11,
"page": 10,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Considere uma ponte com R₁ = R₂ = R₃ = 100 Ω e R₄ um sensor PT100 com resistência variando de 100 Ω a 120 Ω. A tensão de entrada é Vin = 5 V. Qual é a tensão Vout para R₄ = 108 Ω?</p>",
"input": "q_slide:11_answer",
"seq": "seq-11",
"answer_html": "<p>0,12 V.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>0,12 V.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "b",
"h": "<p>0,25 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>0,50 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>1,00 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>1,25 V.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA a) 0,10 V.

## Slide 32
Q11
Cálculo › Ponte de Wheatstone (PT100)
Vin = 5 V, R₁ = R₂ = R₃ = 100 Ω, R₄ = 108 Ω
Dados do problema
Vin
5 V
R₁
100 Ω
R₂
100 Ω
R₃
100 Ω
R₄ (PT100)
108 Ω
ΔR = R₄ − R₃
= 8 Ω
Solução
1
Vout ≈ Vin·(R₄ − R₃) / (4·Req)
2
Vout = 5·(108 − 100) / (4·100)
3
Vout = 40 / 400 = 0,10 V
Vout = 0,10 V
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA A
Vout = 0,10 V

## Slide 33
{
"v": 3,
"slot": 12,
"page": 11,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Considere um amplificador de instrumentação com resistor de ganho Rg = 2 kΩ e R₁ = R₂ = 9 kΩ. O sinal diferencial de entrada é Vin = 0,002 V. Qual é o ganho total e a tensão de saída Vout?</p>",
"input": "q_slide:12_answer",
"seq": "seq-12",
"answer_html": "<p>10 V/V; 0,02 V.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>10 V/V; 0,02 V.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "b",
"h": "<p>50 V/V; 0,1 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>100 V/V; 0,2 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>200 V/V; 0,4 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>500 V/V; 1,0 V.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: G = 1 + 2 · R₁ / Rg = 1 + 2 · 9000 / 2000 = 10
Vout = G · Vin = 10 · 0,002 = 0,02 V
RESPOSTA a) 10 V/V; 0,02 V.

## Slide 34
Q12
Cálculo › Amplificador de Instrumentação
Rg = 2 kΩ, R₁ = R₂ = 9 kΩ, Vin = 0,002 V
Dados
R₁ = R₂
9 kΩ
Rg
2 kΩ
Vin
0,002 V
Fórmula do ganho
G = 1 + 2·R₁ / Rg
Solução
1
G = 1 + 2·9000/2000
2
G = 1 + 9 = 10 V/V
3
Vout = G·Vin = 10·0,002 = 0,02 V
G = 10 ; Vout = 0,02 V
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA A
G = 10 V/V ; Vout = 0,02 V

## Slide 35
{
"v": 3,
"slot": 13,
"page": 12,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Considere um circuito onde a frequência f varia com a capacitância C segundo f = 1 / (2π√(LC)) , com L = 1 mH. Qual será a frequência para C = 100 nF ?</p>",
"input": "q_slide:13_answer",
"seq": "seq-13",
"answer_html": "<p>15,9 kHz.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>1 kHz.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>5 kHz.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>15,9 kHz.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>31,8 kHz.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>63,6 kHz.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) 15,9 kHz.

## Slide 36
Q13
Cálculo › Frequência de Oscilação LC
L = 1 mH, C = 100 nF
Dados
L (indutor)
1 mH = 10⁻³ H
C (sensor)
100 nF = 10⁻⁷ F
Fórmula da frequência
f = 1 / (2π·√(L·C))
Solução
1
L·C = 10⁻³ · 10⁻⁷ = 10⁻¹⁰
2
√(L·C) = 10⁻⁵ s
3
f = 1 / (2π·10⁻⁵) ≈ 15 915 Hz
f ≈ 15,9 kHz
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
f ≈ 15,9 kHz

## Slide 37
{
"v": 3,
"slot": 14,
"page": 13,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Sensores remotos sofrem alterações de resistência nos cabos. Um circuito com montagem de três fios compensa isso usando as equações da ponte de Wheatstone. Considere Rcabos = 4 Ω, Vin = 5 V, R₁ = 1000 Ω. Qual será o erro em Vout sem a compensação?</p>",
"input": "q_slide:14_answer",
"seq": "seq-14",
"answer_html": "<p>0,02 V.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>0,005 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>0,01 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>0,02 V.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>0,05 V.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>0,1 V.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) 0,02 V.

## Slide 38
Q14
Cálculo › Erro por Resistência dos Cabos
Vin = 5 V, R₁ = 1000 Ω (sensor), Rcabos = 4 Ω
Cenário do erro
Vin
5 V
Rcabos
4 Ω
R₁ (sensor)
1000 Ω
⊥
Por que ocorre erro?
A tensão de Rcabos soma-se à do sensor.
O ADC mede (Rcabos + R₁), não só R₁.
→ Erro proporcional a Rcabos / (R₁ + Rcabos).
Solução
1
Erro = Vin · Rcabos / (R₁ + Rcabos)
2
Erro = 5 · 4 / (1000 + 4)
3
Erro = 20 / 1004 ≈ 0,02 V
Erro ≈ 0,02 V
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Erro ≈ 0,02 V

## Slide 39
{
"v": 3,
"slot": 15,
"page": 14,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Considere um divisor resistivo com R₁ = 100 Ω e R₂ variando de 100 Ω a 102 Ω. Qual é a variação percentual do ganho em relação a Gmin ?</p>",
"input": "q_slide:15_answer",
"seq": "seq-15",
"answer_html": "<p>1,0 %.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>0,5 %.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>1,0 %.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "c",
"h": "<p>1,5 %.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "d",
"h": "<p>2,0 %.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>2,5 %.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA b) 1,0 %.

## Slide 40
Q15
Cálculo › Variação do Ganho com Sensor
R₁ = 100 Ω, R₂ varia de 100 a 102 Ω
Casos extremos
MÍNIMO
R₂ = 100 Ω
G = R₂/(R₁+R₂)
G = 100/200
Gmin = 0,5000
MÁXIMO
R₂ = 102 Ω
G = R₂/(R₁+R₂)
G = 102/202
Gmax = 0,5050
Variação relativa
1
ΔG = Gmax − Gmin
2
ΔG = 0,5050 − 0,5000 = 0,0050
3
ΔG/Gmin · 100 = 1,0 %
Variação = 1,0 %
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA B
Variação do ganho = 1,0 %

## Slide 41
{
"v": 3,
"slot": 16,
"page": 15,
"type": "multichoice",
"html": "<p>Em sistemas biomédicos, o ganho do sinal precisa ser ajustado de 0,1 V para 1 V. Considere R₁ = 10 kΩ. Qual deve ser o valor de Rf para atingir esse ganho ?</p>",
"input": "q_slide:16_answer",
"seq": "seq-16",
"answer_html": "<p>90 kΩ.</p>",
"choices": [
{
"v": "a",
"h": "<p>10 kΩ.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "b",
"h": "<p>50 kΩ.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "c",
"h": "<p>90 kΩ.</p>",
"ok": true
},
{
"v": "d",
"h": "<p>100 kΩ.</p>",
"ok": false
},
{
"v": "e",
"h": "<p>110 kΩ.</p>",
"ok": false
}
]
}
Notes: RESPOSTA c) 90 kΩ.

## Slide 42
Q16
Cálculo › Amplificador Não-Inversor
Vin = 0,1 V, Vout = 1 V, R₁ = 10 kΩ — encontrar Rf
Circuito não-inversor
Vin
0,1 V
+
−
Vout
1 V
Rf = ?
G = 1 + Rf / R₁
Solução
1
G = Vout / Vin = 1 / 0,1 = 10
2
10 = 1 + Rf / 10 kΩ
3
Rf = 10 kΩ · 9 = 90 kΩ
✓ Cálculo confere com o gabarito.
Para G=10, é necessário Rf = 90 kΩ
com R₁ = 10 kΩ.
RESPOSTA CORRETA › ALTERNATIVA C
Rf = 90 kΩ
R₁ = 10 kΩ
⊥