## Slide 1
WORKSHOP TÉCNICO
DMA na ESP32-S3
Direct Memory Access — do conceito à prática em tempo real
ADC + DMA
I2S + DMA
SPI + DMA
FreeRTOS
Engenharia de Sistemas Embarcados • PlatformIO + ESP-IDF

## Slide 2
VISÃO GERAL
Agenda do Workshop
01
Fundamentos DMA
Conceito, motivação, comparativo CPU vs DMA
02
Arquitetura ESP32-S3
GDMA, barramentos, periféricos
03
Buffers & Double Buffering
Ping-pong, circular, descriptors
04
ADC + DMA
Aquisição contínua, código prático
05
I2S + DMA
Áudio em tempo real, microfone MEMS
06
SPI + DMA
Alta velocidade, displays, sensores
07
FreeRTOS + DMA
Tasks, notifications, IRQ handlers
08
Pipelines Real-Time
FFT, filtros, processamento em stream
09
Benchmarks & Otimização
Memória, throughput, latência

## Slide 3
01
Fundamentos DMA
Conceito, motivação e comparativo com acesso CPU-driven

## Slide 4
FUNDAMENTOS · 01
O que é DMA?
Direct Memory Access
Mecanismo de hardware que transfere dados entre periféricos e memória sem intervenção da CPU.
Características-chave
▸ Controlador dedicado no barramento
▸ Opera em paralelo com a CPU
▸ Transferências bloco a bloco automáticas
▸ Sinaliza conclusão via IRQ
💡 Analogia
A CPU é um gerente. O DMA é um assistente que transporta caixas (dados) entre o depósito (memória) e a esteira (periférico) — enquanto o gerente toma decisões estratégicas.

## Slide 5
FUNDAMENTOS · 02
CPU-Driven vs DMA — Comparação Visual
❌ Sem DMA (CPU-driven)
Periférico ADC / SPI
CPU ⚠ Ocupada 100%
Memória RAM
byte por byte
Throughput limitado, jitter alto
✅ Com DMA
Periférico ADC / SPI
DMA Controller Hardware
Memória RAM
CPU 🟢 Livre!
transferência em background
Throughput máximo, jitter zero

## Slide 6
FUNDAMENTOS · 03
Por que DMA é essencial?
📊
Sistemas modernos
Múltiplos periféricos em paralelo
Taxas de aquisição altas
Requisitos hard real-time
⚠️
Sem DMA
CPU 70-90% movendo bytes
Perda de amostras
Jitter inaceitável
✅
Com DMA
Transferências em background
Zero perda de dados
Determinismo temporal

## Slide 7
FUNDAMENTOS · 04
Onde DMA faz diferença?
🎙️
Áudio em tempo real
Microfones MEMS, streaming I2S, FFT
📡
Aquisição de sinais
ADC contínuo, vibração, ECG, pressão
🖥️
Displays SPI
TFT/OLED a 80 MHz, frame buffer
🎛️
Controle industrial
Malha PID determinística
📷
Câmeras / vídeo
DVP camera interface, streaming
🧠
ML on-device
Inference em buffers DMA, edge AI

## Slide 8
02
Arquitetura ESP32-S3
Cores, barramentos e controlador GDMA

## Slide 9
ARQUITETURA · 01
Visão geral do SoC ESP32-S3
ESP32-S3
Xtensa LX7 CPU Core 0 • 240 MHz
Xtensa LX7 CPU Core 1 • 240 MHz
SRAM 512 KB
PSRAM ext até 8 MB
SYSTEM BUS (AHB / AXI)
GDMA Controller 5 canais TX + 5 canais RX Linked-list descriptors
ADC (2× SAR 12-bit)
I2S (2× canais)
SPI (4× master)
UART (3×)
Wi-Fi + BLE 5.0
● CPU ● Memória ● Barramento ● GDMA ● Periféricos ● RF

## Slide 10
ARQUITETURA · 02
Controlador GDMA — anatomia
General DMA (GDMA)
Controlador unificado que serve múltiplos periféricos no ESP32-S3.
Canais
5 TX + 5 RX
Descritores
Linked-list (chaining)
Burst transfer
Alinhamento 4 bytes
Prioridade
Configurável por canal
IRQs
Half / Done / Error
Endereçamento
32-bit, internal + PSRAM
Modos de transferência
P→M
Periférico → Memória
Leitura ADC, recepção SPI/UART
M→P
Memória → Periférico
Transmissão SPI, saída I2S/DAC
M→M
Memória → Memória
Cópia rápida de blocos (memcpy HW)

## Slide 11
ARQUITETURA · 03
Linked-list descriptors
O GDMA encadeia descritores em uma lista ligada. Cada descritor aponta para o próximo, formando uma fila de transferências automática.
DESCRITOR 0
buffer_addr
0x3FC9_3E8
size
1024 bytes
owner
DMA
next →
&desc[1]
DESCRITOR 1
buffer_addr
0x3FC9_44C
size
1024 bytes
owner
DMA
next →
&desc[2]
DESCRITOR 2
buffer_addr
0x3FC9_4B0
size
1024 bytes
owner
DMA
next →
&desc[3]
DESCRITOR 3
buffer_addr
0x3FC9_514
size
1024 bytes
owner
CPU
next →
NULL
💡 Vantagem: o DMA continua sozinho — quando termina um descritor, segue para o próximo automaticamente. Forma um buffer circular se 'next' apontar para o primeiro.

## Slide 12
ARQUITETURA · 04
Mapa de memória — onde os buffers vivem
IRAM
0x4037_C000 → 0x403D_FFFF
400 KB
Código crítico, ISRs em IRAM
✗ Não-DMA
DRAM (SRAM)
0x3FC8_8000 → 0x3FCF_FFFF
~512 KB
Buffers DMA internos (recomendado)
✓ DMA-OK
PSRAM
0x3C00_0000 → ...
até 8 MB
Buffers grandes, acesso mais lento
✓ DMA-OK
Flash (XIP)
0x4200_0000 → ...
até 16 MB
Código + constantes (read-only)
✗ Não-DMA
Aloque buffers DMA com MALLOC_CAP_DMA para garantir DRAM interno alinhado.

## Slide 13
ARQUITETURA · 05
Periféricos compatíveis com GDMA
Periférico
Direção
Taxa máxima
Aplicação típica
ADC (SAR)
P → M
≈ 83 kSPS (ESP-IDF)
Sensores, vibração, ECG
I2S
↔
≤ 96 kHz · 24-bit
Áudio, microfone MEMS
SPI Master
↔
≤ 80 MHz
TFT, sensores rápidos
UART
↔
≤ 5 Mbps
GPS, Modbus, LIDAR
LCD/CAM
P↔M
DVP 8-bit @ 16 MHz
Câmera OV2640, displays paralelos
RMT
↔
80 MHz tick
IR, WS2812, captura precisa

## Slide 14
ARQUITETURA · 06
Linha do tempo — CPU-driven vs DMA
SEM DMA — CPU bloqueada
CPU
Bus
ADC
amostra
lê + move
amostra
lê + move
amostra
lê + move
amostra
lê + move
amostra
lê + move
tempo →
COM DMA — CPU livre para processar
CPU
Bus
ADC
amostragem contínua
processa FFT / PID
comunicação WiFi
tempo →
✓ CPU livre · ADC contínuo · Zero perda de amostras · Jitter ±0

## Slide 15
03
Buffers & Double Buffering
Como manter o fluxo de dados sem perda

## Slide 16
BUFFERS · 01
Anatomia de um buffer DMA
Buffer = região de memória
É onde o DMA grava (P→M) ou lê (M→P) os dados de um periférico.
Requisitos
RAM interna (DRAM) ou PSRAM
Alinhamento ≥ 4 bytes
MALLOC_CAP_DMA na alocação
Tamanho múltiplo do burst
alocação correta
// Alocar buffer DMA-capable na DRAM interna #include "esp_heap_caps.h" #define BUF_SIZE 2048 // múltiplo de 4 uint8_t *buffer = heap_caps_aligned_alloc( 4, // alinhamento 4 bytes BUF_SIZE, // tamanho MALLOC_CAP_DMA | // DMA-capable MALLOC_CAP_INTERNAL // DRAM interna ); assert(buffer != NULL); // ...usa buffer... heap_caps_free(buffer);

## Slide 17
BUFFERS · 02
Single buffer — o problema
Com um único buffer, o DMA precisa esperar a CPU processar antes de receber novos dados.
DMA
Buffer
CPU
enchendo
❌ BLOQUEADO
enchendo
❌ BLOQUEADO
enchendo
DMA escreve
CPU lê
DMA escreve
CPU lê
DMA escreve
ociosa
processa
ociosa
processa
ociosa
tempo →
⚠ Throughput cai pela metade · DMA passa metade do tempo bloqueado · Amostras podem ser perdidas se o ADC continuar

## Slide 18
BUFFERS · 03
Double buffering — ping-pong
Dois buffers alternados: enquanto o DMA enche um, a CPU processa o outro. Zero espera.
Fase 1
DMA
BUFFER A
BUFFER B
CPU
DMA → A | CPU ← B
Fase 2 (swap)
DMA
BUFFER A
BUFFER B
CPU
DMA → B | CPU ← A
Fase 3 (swap)
DMA
BUFFER A
BUFFER B
CPU
DMA → A | CPU ← B

## Slide 19
BUFFERS · 04
Buffer circular — fila contínua
Descritores em loop fechado. O DMA escreve indefinidamente; a CPU consome com índice de leitura.
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
CIRCULAR
DMA loop
wr (DMA)
Características
▸ Memória reutilizada
Endereços fixos, alocação única no boot
▸ Fluxo infinito
DMA continua sem precisar reprogramar descritores
▸ Eficiência ↑
Sem overhead de reinicialização entre blocos
▸ Atenção: overrun
Se a CPU não consumir a tempo, dados antigos são sobrescritos

## Slide 20
BUFFERS · 05
Dimensionando o buffer corretamente
EQUAÇÃO FUNDAMENTAL
BUF_SIZE = fs × N_canais × bytes_amostra × T_processamento
Variáveis
fs
fs
Taxa de amostragem [Hz]
N_canais
N_canais
Quantidade de canais simultâneos
bytes_amostra
bytes_amostra
Tamanho de cada amostra (ADC = 2)
T_processamento
T_processamento
Tempo entre callbacks [s]
📐 Exemplo prático
fs = 48 000 Hz N_canais = 2 bytes_amostra = 2 T_processamento = 10 ms = 0,010 s BUF_SIZE = 48000 × 2 × 2 × 0,010 = 1920 bytes ≈ 2048 bytes (próx. potência de 2)

## Slide 21
04
ADC + DMA
Aquisição analógica contínua com zero perda de amostras

## Slide 22
ADC · 01
ADC contínuo no ESP32-S3
Resolução
12 bits
Taxa máx.
~ 2 MSPS
Canais
10 (ADC1) + 10 (ADC2)
Modo DMA
adc_continuous_*
Pipeline de aquisição
Sinal analógico
ADC (amostra & SAR)
GDMA (escreve em RAM)
Pool de descritores
Callback on_conv_done
Formato do frame (adc_digi_output_data_t)
data[11:0]
channel[3:0]
unit
rsv
32 bits por amostra · conversion frame = grupo de amostras lido em uma transação DMA

## Slide 23
ADC · 02
Inicializando o handle contínuo
API adc_continuous (ESP-IDF v5.x): cria o handle, configura padrões de canais e registra callbacks.
#include "esp_adc/adc_continuous.h" #define ADC_CONV_LEN 1024 // bytes por conversão #define ADC_FRAME_SIZE 256 // bytes do frame #define SAMPLE_FREQ_HZ 20000 static adc_continuous_handle_t adc_handle = NULL; void adc_dma_init(void) { // 1. Criar handle e pool de descritores adc_continuous_handle_cfg_t hdl_cfg = { .max_store_buf_size = ADC_CONV_LEN * 4, // pool 4 KB .conv_frame_size = ADC_FRAME_SIZE, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_new_handle(&hdl_cfg, &adc_handle)); // 2. Configurar canais (GPIO1 = ADC1_CH0) adc_digi_pattern_config_t pat[1] = {{ .atten = ADC_ATTEN_DB_12, .channel = ADC_CHANNEL_0, .unit = ADC_UNIT_1, .bit_width = ADC_BITWIDTH_12, }}; adc_continuous_config_t cfg = { .pattern_num = 1, .adc_pattern = pat, .sample_freq_hz = SAMPLE_FREQ_HZ, .conv_mode = ADC_CONV_SINGLE_UNIT_1, .format = ADC_DIGI_OUTPUT_FORMAT_TYPE2, }; ESP_ERROR_CHECK(adc_continuous_config(adc_handle, &cfg)); }

## Slide 24
ADC · 03
Callback ISR + leitura via task
O DMA termina um frame → callback ISR notifica a task que processa os bytes.
static TaskHandle_t adc_task_handle = NULL; // ❶ Callback executa em contexto ISR — manter MUITO curto static bool IRAM_ATTR on_conv_done(adc_continuous_handle_t h, const adc_continuous_evt_data_t *e, void *u) { BaseType_t hp_task = pdFALSE; vTaskNotifyGiveFromISR(adc_task_handle, &hp_task); // sinaliza task return hp_task == pdTRUE; // yield se necessário } // ❷ Task que consome os frames void adc_task(void *arg) { uint8_t buf[ADC_FRAME_SIZE]; uint32_t rx_len = 0; while (1) { ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY); // bloqueia até IRQ while (adc_continuous_read(adc_handle, buf, sizeof(buf), &rx_len, 0) == ESP_OK) { for (int i = 0; i < rx_len; i += SOC_ADC_DIGI_RESULT_BYTES) { adc_digi_output_data_t *p = (void *)&buf[i]; uint16_t raw = p->type2.data; // 12 bits // ...processa amostra... } } } }

## Slide 25
ADC · 04
Registrando, iniciando e cuidados práticos
// 1. Criar a task primeiro xTaskCreatePinnedToCore(adc_task, "adc", 4096, NULL, 10, &adc_task_handle, 1); // 2. Registrar callbacks adc_continuous_evt_cbs_t cbs = { .on_conv_done = on_conv_done, }; adc_continuous_register_event_callbacks( adc_handle, &cbs, NULL); // 3. START — DMA começa a escrever ESP_ERROR_CHECK( adc_continuous_start(adc_handle)); // ... mais tarde, para encerrar: // adc_continuous_stop(adc_handle); // adc_continuous_deinit(adc_handle);
⚠ Cuidados
▸ ISR curta
Use IRAM_ATTR e apenas notifique. Nada de printf, malloc ou logs.
▸ Calibração
Use esp_adc_cal_* para converter raw → milivolts
▸ GPIO válido
Pinos ADC1: GPIO1–10 no ESP32-S3. ADC2 conflita com Wi-Fi.
▸ Frame múltiplo
conv_frame_size deve ser múltiplo de SOC_ADC_DIGI_DATA_BYTES_PER_CONV
▸ Pool grande
max_store_buf_size ≥ 2× frame_size para evitar overrun

## Slide 26
05
I2S + DMA
Áudio em tempo real com microfone MEMS e DAC externo

## Slide 27
I2S · 01
Por que I2S exige DMA?
🎵 Cenário típico
Áudio 48 kHz · 16 bits · estéreo
= 192 KB/s ininterruptos = uma amostra a cada 20,8 µs = sem margem para CPU intervir
❌ Sem DMA = inviável
• IRQ a cada amostra satura a CPU • Qualquer atraso causa clicks/pops audíveis • Impossível rodar Wi-Fi, BLE ou processamento simultâneo
📐 Sinal I2S — 3 fios
BCLK
WS / LRCLK
DATA
BCLK = bit clock · WS = word select (L/R) · DATA = sample stream
DMA captura a stream e empacota em frames

## Slide 28
I2S · 02
Configurando I2S Standard com DMA
Driver i2s_std (ESP-IDF v5.x): channel handle + canais TX/RX com pool de DMA dedicado.
#include "driver/i2s_std.h" static i2s_chan_handle_t rx_chan = NULL; void i2s_mic_init(void) { // 1. Configuração de canal — pool DMA i2s_chan_config_t chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG( I2S_NUM_0, I2S_ROLE_MASTER); chan_cfg.dma_desc_num = 6; // 6 descritores chan_cfg.dma_frame_num = 240; // 240 amostras / descritor chan_cfg.auto_clear = true; ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&chan_cfg, NULL, &rx_chan)); // 2. Modo Standard: Philips · 16 bits · estéreo · 48 kHz i2s_std_config_t std_cfg = { .clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(48000), .slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG( I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO), .gpio_cfg = { .mclk = I2S_GPIO_UNUSED, .bclk = GPIO_NUM_4, .ws = GPIO_NUM_5, .dout = I2S_GPIO_UNUSED, .din = GPIO_NUM_6, }, }; ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(rx_chan, &std_cfg)); ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(rx_chan)); }

## Slide 29
I2S · 03
Lendo áudio e calculando RMS em tempo real
#define I2S_BUF_SAMPLES 480 // 10 ms @ 48 kHz int16_t audio_buf[I2S_BUF_SAMPLES * 2]; // estéreo void i2s_task(void *arg) { size_t bytes_read = 0; while (1) { // Bloqueia até DMA encher um frame i2s_channel_read(rx_chan, audio_buf, sizeof(audio_buf), &bytes_read, portMAX_DELAY); // Processa: RMS do canal esquerdo int32_t sum = 0; int n = bytes_read / 4; // 4 B por frame estéreo for (int i = 0; i < n; i++) { int16_t s = audio_buf[i * 2]; // só L sum += (int32_t)s * s; } uint16_t rms = sqrtf((float)sum / n); if (rms > THRESHOLD) xEventGroupSetBits(evt, BIT_DETECT); } }
Resultado
Latência DMA→app
10 ms
CPU usada (M5)
≈ 3 %
Amostras perdidas
0 / 10⁶
Wi-Fi simultâneo
OK
Pipeline real: I2S → DMA → buffer → RMS → trigger

## Slide 30
06
SPI + DMA
Transferências grandes a alta velocidade — displays, SD, sensores

## Slide 31
SPI · 01
Quando vale ativar SPI+DMA?
Polling vs DMA: o overhead de configurar o DMA só compensa em transações > ~64 bytes.
16 B
12 µs
Polling
18 µs
▸ vence: Polling
64 B
48 µs
Polling
28 µs
▸ vence: DMA
256 B
192 µs
Polling
35 µs
▸ vence: DMA
1 KB
770 µs
Polling
55 µs
▸ vence: DMA
4 KB
3080 µs
Polling
130 µs
▸ vence: DMA
🎯 Regra prática
Use DMA quando:
▸ Transação ≥ 64 bytes ▸ Streams contínuos (display) ▸ Cartão SD / SDIO ▸ Frequência ≥ 10 MHz ▸ CPU precisa fazer outras coisas em paralelo

## Slide 32
SPI · 02
Setup do barramento e device com DMA
Anexar o canal SPI a um bus com DMA habilitado e criar um device por escravo.
#include "driver/spi_master.h" #define DISPLAY_DC_GPIO 16 #define DISPLAY_CS_GPIO 17 spi_device_handle_t display; void spi_dma_init(void) { // 1. Configurar o barramento — DMA channel auto spi_bus_config_t bus = { .mosi_io_num = 11, .miso_io_num = -1, .sclk_io_num = 12, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 4096, // tamanho máx por transação }; ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_initialize(SPI2_HOST, &bus, SPI_DMA_CH_AUTO)); // 2. Adicionar device (display ST7789) spi_device_interface_config_t dev = { .clock_speed_hz = 40 * 1000 * 1000, // 40 MHz .mode = 0, .spics_io_num = DISPLAY_CS_GPIO, .queue_size = 7, // até 7 trans em fila .pre_cb = display_dc_pre_cb, // alterna DC pin }; ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_add_device(SPI2_HOST, &dev, &display)); }

## Slide 33
SPI · 03
Fila de transações assíncronas
// Buffer de framebuffer DMA-capable uint16_t *fb = heap_caps_aligned_alloc( 4, 240 * 320 * 2, MALLOC_CAP_DMA | MALLOC_CAP_INTERNAL); void send_frame_async(uint16_t *src, size_t bytes) { spi_transaction_t t = { .length = bytes * 8, // em bits .tx_buffer = src, .user = (void *)1, // dado p/ pre_cb }; // Não bloqueia — enfileira no DMA spi_device_queue_trans(display, &t, portMAX_DELAY); // ... CPU faz outra coisa enquanto DMA transmite ... spi_transaction_t *rt; spi_device_get_trans_result(display, &rt, portMAX_DELAY); // transação concluída }
Fluxo assíncrono
1
queue_trans()
enfileira no driver
2
DMA arma
configura descritor
3
Stream MOSI
240×320×2 B = 153 KB
4
CPU LIVRE
renderiza próximo frame
5
get_trans_result()
confirma conclusão

## Slide 34
07
FreeRTOS + DMA
Tasks, notifications e ISRs trabalhando em harmonia

## Slide 35
FreeRTOS · 01
IPC entre ISR de DMA e tasks
4 mecanismos para sinalizar dados prontos. Use o mais leve que atender o caso.
1
Task Notification
vTaskNotifyGiveFromISR()
🟢 Mais rápido (≈ 40 % de um semáforo). Direto entre ISR e UMA task. Use sempre que possível.
2
Binary Semaphore
xSemaphoreGiveFromISR()
🟡 Mais lento, mas pode ser aguardado por múltiplas tasks. Útil em sincronização N:1.
3
Queue
xQueueSendFromISR()
🟠 Carrega dados (não só sinaliza). Custo: cópia dos bytes. Use com payloads pequenos.
4
Event Group
xEventGroupSetBitsFromISR()
🔵 Múltiplos eventos paralelos (bits). Bom quando há várias fontes de IRQ diferentes.

## Slide 36
FreeRTOS · 02
Pinning, prioridades e cores
Distribuição recomendada
CORE 0 — Protocol CPU
(IDF default: Wi-Fi, BLE, lwIP)
23
Wi-Fi / BLE stack
18
Networking (lwIP)
10
MQTT / HTTP client
0
IDLE0
CORE 1 — Application CPU
(reserve para tarefas tempo-real)
—
DMA ISR handler
20
Audio processing task
15
DSP / FFT pipeline
5
App logic

## Slide 37
08
Pipelines Real-Time
FFT, filtros e streams contínuos sem deadline misses

## Slide 38
PIPELINE · 01
Arquitetura clássica de um pipeline real-time
Estágios encadeados por filas/notificações. Cada estágio em sua própria task.
ADC / I2S
DMA
1
DC offset
remove bias
2
Window
Hann
3
FFT
1024 pts
4
Detection
peak / VAD
5
Output
MQTT / LED
6
⏱ Orçamento de tempo (frame de 21 ms @ 48 kHz × 1024 amostras)
DMA: 21 ms · DC offset: 0,15 ms · Window: 0,12 ms · FFT: 1,8 ms · Detection: 0,3 ms · Output: < 0,1 ms → total ≈ 2,5 ms / frame
Conectores: xQueue ou TaskNotify (preferível). Cada conexão = 1 buffer DMA-capable rotativo.
📊 CPU ocupada apenas ~12% para fazer FFT contínua a 48 kHz com detecção em tempo real

## Slide 39
PIPELINE · 02
Exemplo: FFT contínua com esp-dsp
#include "esp_dsp.h" #define N_FFT 1024 __attribute__((aligned(16))) float fft_in[N_FFT * 2]; // complexo __attribute__((aligned(16))) float window[N_FFT]; void fft_task(void *arg) { dsps_fft2r_init_fc32(NULL, N_FFT); dsps_wind_hann_f32(window, N_FFT); while (1) { int16_t *frame; // Recebe ponteiro de buffer DMA via queue (zero-copy) xQueueReceive(adc_q, &frame, portMAX_DELAY); // 1. Converte int16 → float, aplica janela, complexo (real, 0) for (int i = 0; i < N_FFT; i++) { fft_in[i * 2] = (frame[i] / 32768.0f) * window[i]; fft_in[i * 2 + 1] = 0.0f; } // 2. FFT in-place dsps_fft2r_fc32(fft_in, N_FFT); dsps_bit_rev_fc32(fft_in, N_FFT); // 3. Magnitude e envio para detecção float *out = get_free_mag_buf(); for (int i = 0; i < N_FFT / 2; i++) { float re = fft_in[i * 2], im = fft_in[i * 2 + 1]; out[i] = re*re + im*im; // magnitude² } xQueueSend(detect_q, &out, 0); // não bloqueia } }

## Slide 40
09
Benchmarks & Otimização
Medindo throughput, latência e custo de memória

## Slide 41
BENCH · 01
Carga de CPU — polling vs DMA
Workload: aquisição contínua + processamento. Medido com vTaskGetRunTimeStats().
I2S 48 kHz estéreo
Polling 78%
DMA 4%
↓ 19.5×
ADC 100 kSPS 1 canal
Polling 41%
DMA 2%
↓ 20.5×
SPI display 320×240
Polling 92%
DMA 9%
↓ 10.2×
ADC + FFT 1024
Polling 100%
DMA 12%
↓ 8.3×
💡 DMA libera 70-95% da CPU — possibilita Wi-Fi simultâneo, DSP pesado e UI responsiva no mesmo SoC

## Slide 42
BENCH · 02
Memória — onde aloca o quê?
DRAM interna (≈ 512 KB)
Latência: ~10 ns · Mandatório p/ DMA
Buffers DMA
✓ obrigatório
Descriptors GDMA
✓ obrigatório
Stack de tasks RT
✓ recomendado
ISR handlers (IRAM)
✓ obrigatório
Lookup tables FFT
✓ desempenho
PSRAM externa (até 8 MB)
Latência: ~80 ns · Mais lenta, mas grande
Buffers de log
✓ ótimo uso
Imagens / framebuffer
✓ aceitável
Cache de áudio
✓ aceitável
Buffers DMA críticos
✗ evitar
Heap geral da app
✓ default

## Slide 43
BENCH · 03
Checklist de otimização DMA
Aplique em ordem — cada item assume os anteriores resolvidos.
1
Aloque buffers com MALLOC_CAP_DMA e alinhamento 4 B
Buffers fora da DRAM interna geram cache invalidations caras ou falham silenciosamente.
2
Dimensione o buffer para frames de 10–20 ms
Frames muito pequenos = overhead de IRQ. Muito grandes = latência alta e jitter de pipeline.
3
Use double/triple buffering em todos os streams contínuos
Single buffer só serve para transações one-shot. Streams precisam de ping-pong para zero perda.
4
Mantenha ISR enxuto: só sinaliza, nunca processa
Movimente todo trabalho para uma task de prioridade alta acordada via TaskNotify.
5
Pin tasks tempo-real no Core 1
Wi-Fi e BLE rodam no Core 0 com prioridade alta — eles podem preemptar sua pipeline.
6
Meça antes de otimizar — esp_timer + RunTimeStats
Identifique o gargalo real (IRQ vs cópia vs algoritmo) com perfilamento sistemático.

## Slide 44
10
Pitfalls & Debugging
Os 6 erros mais comuns — e como detectá-los

## Slide 45
PITFALLS · 01
Os 3 erros mais comuns (parte 1/2)
①
Alocar buffer em PSRAM
✗ uint8_t *buf = malloc(2048); // pode cair em PSRAM
✓ uint8_t *buf = heap_caps_aligned_alloc(4, 2048, MALLOC_CAP_DMA | MALLOC_CAP_INTERNAL);
🩺 ESP_ERR_INVALID_ARG ou dados corrompidos silenciosamente.
②
Modificar buffer enquanto DMA escreve
✗ memset(buf, 0, sizeof(buf)); // sem aguardar conclusão
✓ xSemaphoreTake(done_sem, portMAX_DELAY); memset(buf, 0, sizeof(buf));
🩺 Glitches periódicos no áudio, pixels intermitentes no display.
③
ISR processando dados pesados
✗ IRAM_ATTR void cb(...) { run_fft(...); /* 1.8 ms! */ }
✓ IRAM_ATTR void cb(...) { vTaskNotifyGiveFromISR(task, &hpw); }
🩺 Wi-Fi cai, watchdog dispara, ISR_TIMEOUT no log.

## Slide 46
PITFALLS · 02
Os 3 erros mais comuns (parte 2/2)
④
Esquecer xHigherPriorityTaskWoken na ISR
✗ xQueueSendFromISR(q, &data, NULL); // não chama portYIELD
✓ BaseType_t hpw=pdFALSE; xQueueSendFromISR(q,&data,&hpw); portYIELD_FROM_ISR(hpw);
🩺 Latência alta variável — task acorda só no próximo tick.
⑤
Buffer size não múltiplo do burst
✗ #define BUF_SIZE 1500 // não alinhado
✓ #define BUF_SIZE 2048 // múltiplo de 64 (burst máx GDMA)
🩺 Throughput abaixo do esperado, IRQ extra ao final do bloco.
⑥
Compartilhar SPI host entre tasks sem fila
✗ spi_device_polling_transmit(d, &t); // de duas tasks ao mesmo tempo
✓ spi_device_queue_trans(d, &t, portMAX_DELAY); // driver serializa
🩺 Corrupção de dados, comandos misturados, MISO retornando lixo.

## Slide 47
PITFALLS · 03
Ferramentas de debug essenciais
Os 6 instrumentos para identificar problemas de DMA em campo.
⏱
esp_timer_get_time()
Microssegundos para medir frame, IRQ-to-task latency, e duração de processamento.
📊
vTaskGetRunTimeStats()
Quanto da CPU cada task consome. Identifica gargalos e starvation.
💾
heap_caps_get_info()
Quanto resta de DRAM/PSRAM. Detecta vazamentos em buffers DMA.
🔍
esp_log_level_set(...)
Ative DMA driver em DEBUG para ver enchimento de descriptor e under/overrun.
📡
Logic Analyzer
Saleae/DSLogic no clock SPI/I2S — confirma timing real do periférico.
⚙
GPIO toggle na ISR
Pulse um pino na entrada/saída da ISR — visualize jitter no osciloscópio.

## Slide 48
11
Laboratório prático
Roteiro de exercício: medidor de áudio com FFT

## Slide 49
LAB · ESPECIFICAÇÃO
Projeto: VU meter inteligente
🎯 Objetivo
Construir um medidor de áudio em tempo real que detecta a banda dominante (graves / médios / agudos) e indica em uma fita de LEDs WS2812.
📦 Hardware
• ESP32-S3 DevKit-C
• Microfone MEMS I2S (INMP441 ou similar)
• Fita LED WS2812B (8 LEDs mínimo)
• Push button para mute
✅ Critérios de aceitação
Latência E2E < 50 ms
Da mudança de som até o LED acender
CPU < 25%
Medido com vTaskGetRunTimeStats() em regime
Zero amostras perdidas
Buffer overrun nunca registrado em 10 min
FFT 1024 pts a 16 kHz
Frame de 64 ms, atualização de display a ~15 FPS
Wi-Fi MQTT simultâneo
Publica RMS médio a cada 1s em paralelo
Sem allocações em runtime
Todos buffers DMA criados no boot

## Slide 50
LAB · ROTEIRO
5 passos para executar o lab
Cada passo é um commit. Valide antes de avançar.
1
Bring-up do I2S + DMA
Configure INMP441, verifique forma de onda via Serial.printf de 100 amostras. Sample rate efetivo confirmado.
✓ Senoide reconhecível ao assobiar
2
Pipeline → FFT
Adicione task FFT em Core 1. Imprima top-3 bins a cada segundo. Confirme que graves dominam quando você fala.
✓ Bins 5-15 acendem com fala humana
3
Classificação em 3 bandas
Some energia em [0-200Hz], [200-2kHz], [2k-8kHz]. Selecione a banda dominante por frame.
✓ Banda média ganha com voz; aguda com chiado
4
Saída para LEDs WS2812
Use rmt_tx + DMA. Mapeie banda → cor (azul/verde/laranja). Atualize a fita a partir de uma task de UI a 30 FPS.
✓ LEDs respondem em tempo real ao som
5
Wi-Fi + MQTT em paralelo
Adicione publicação 1 Hz do RMS médio. Confirme que a pipeline de áudio não regrediu — meça latência e CPU.
✓ MQTT publica enquanto LEDs continuam fluidos

## Slide 51
12
Conclusões & próximos passos
Síntese, decisões de projeto e referências

## Slide 52
CONCLUSÕES · 01
5 lições que você leva deste workshop
01
DMA é grátis em ciclos — mas custa atenção
O hardware copia sozinho, mas você precisa pensar em alinhamento, cache, descritores e sincronização desde o desenho.
02
ISR é um sinalizador, não um worker
Em um sistema com DMA bem configurado, sua ISR só precisa dar um xTaskNotifyGiveFromISR(). O resto é task.
03
Buffer size define seu jitter de pipeline
Frames menores reduzem latência mas aumentam overhead de IRQ. Escolha por target de latência, não por convenção.
04
Double buffering é o padrão, não a otimização
Qualquer stream contínuo precisa de pelo menos 2 buffers. Single buffer é exceção para transações isoladas.
05
Meça, não suponha
esp_timer_get_time(), GPIO toggle e RunTimeStats valem mais que qualquer regra empírica. Profilar é parte do design.

## Slide 53
CONCLUSÕES · 02
Quando NÃO usar DMA?
DMA é poderoso, mas tem custo. Para alguns workloads, polling é mais simples e suficiente.
✓ USE DMA quando…
Stream contínuo > 10 kSPS
Workload de áudio, vídeo ou ML
Wi-Fi/BLE precisa coexistir
Latência determinística importa
Transferências > 256 bytes
Múltiplos periféricos simultâneos
Sistema multi-task com timing crítico
✗ Polling pode ser melhor…
Single shot < 64 bytes
Sensor lido 1× por segundo
Boot/init code não-crítico
GPIO read simples
Setup de registradores
Comunicação one-shot com display estático
Protótipo rápido / aprendizagem

## Slide 54
CONCLUSÕES · 03
Referências e aprofundamento
📚 Documentação oficial
ESP-IDF Programming Guide
docs.espressif.com/projects/esp-idf/
ESP32-S3 Technical Reference Manual
Capítulos GDMA, I2S, SPI, ADC
esp_dma_utils API reference
Helpers para alocação alinhada
esp-dsp library
FFT, FIR, IIR, mat utils otimizados
FreeRTOS Real-Time Kernel
freertos.org/Documentation
🔧 Repositórios & práticos
esp-idf/examples/peripherals/
Exemplos oficiais por driver
esp-idf/examples/system/freertos/
Patterns de RTOS prontos
espressif/esp-dsp/examples
Pipelines de DSP funcionais
espressif/esp-adf
Audio Dev Framework completo
Awesome ESP32 (github)
Curadoria comunitária de libs e projetos

## Slide 55
Obrigado!
Perguntas, debate e próximos passos
💬
Q & A
30 minutos para suas dúvidas
💻
Lab
Bancadas abertas a seguir
📧
Follow-up
Slides + código no repositório
ESP32-S3 · DMA · Real-Time Embedded Systems